## Slide 1: GALETTE-1111 調査報告書
2026.4.14.
上海暢星軟件有限公司

## Slide 2: TSU IG On直後の自己診断時のLED点灯仕様が正しくない
■【対象機種：
■出荷数： ・27欧州レトロフィット：段確納入サンプル30台 ・3DPAの日本仕向け段0納入サンプル9台
■車種： 27 CRV
■発生場所： 寄居製作所
■発生日： 2026/3/23
■事象： IG OffOn時にルーフスイッチの
緑LEDインジケータが点灯したままになる
■発生率： 100%
■復帰手段： 1. バッテリーキャンセルで復帰 2. ACC/IG Off 1時間後、SSR起動
により復帰
発生状況 (現象・クレーム内容・発生件数・処置内容)
事実把握 (部品の確認結果・要因分析・生産品の品質状況)
原因究明 (発生メカニズム・再現テスト・なぜなぜ分析)
適切な対応 (対策内容・効果予測・PPA)
■発生原因：
・TSU内の5Gモジュール ソフトウェアの不具合。
・ACC/IG OffのエッヂでVBUSの状態を検出しており、VBUS Offのタイミングが遅れると(実際動作では100%)、eCall STAがIdleのままで保持される。そのため 1時間以内で起動された場合には、boot LED処理が走らず、緑LEDが点灯し続ける
■流出原因：
・発生時：USBケールをPCと繋いで、手動でケーブルを抜き差しによって、関連試験を実施しました ・あるべき対応：DAとUSBを接続したうえで、ACC/IG OnOffを実施することで、今回の問題が発見できる
対策効果確認 (効果実績)
機種名 | 3BWT | 3DPA | 27欧州
問題有無 | なし | あり | あり
■恒久対策： ・修正前： ACC/IG OffのエッヂでVBUSの状態を監視し、
eCall STAをOff
・修正後： VBUS OffのエッヂでeCall STAをOff
■効果確認結果： ・机上にて、DAとTSUをUSB接続し、IG On/Offを一時間
以内に実施し、LED点灯を仕様通りに動作しました。 ・実車にても試験を実施し、LED点灯を仕様通りに動作しました。
問題事象再現手順 GALETTE-1111(JPCRVB-1148)
■前提条件：
・TSUがprefモード
・TSUとHAC DAがYOPケーブルで接続
・+B/ACC/IG On
■操作手順(再現手順)：
1. ACC/IG Off
2. 手順1から約20秒後にACC On
■期待動作：
・TSUはOn mode以外からOn modeへ遷移するとBoot up
LED動作を実行
■不具合動作：
・+B On、ACC/IG Offの状態からOn mode遷移してもBoot
up LED動作を実行せず、緑LEDが点灯し続ける
※机上環境、実車環境ともに同様の動作を確認

## Slide 3: ホンダ様 ご要求仕様
Point
TSUはOn mode以外からOn modeへ遷移する時に、Boot up LED動作を実行する

## Slide 4: 不具合事象発生の原因 と 対策
■想定動作：
・ACC/IG
On
Off
・DA VBUS
On
Off
タイミングが一致(同時にOff)
・eCall STA
Offに遷移
Idol
Off
●●
boot up LED
On
On
Idle
●●
boot up LED
■修正後：
・ACC/IG
On
Off
・DA VBUS
On
On
・eCall STA
VBUS Off のエッヂを検知したらeCall STAをOffに変更
Idol
6sec
エッヂ検出
On
On
Idle
Off
Off
問題事象発生
■修正前(実際動作)：
・ACC/IG
On
Off
・DA VBUS
On
On
・eCall STA
IdleのままでOffに遷移せず(DAとの接続においては100％発生)
Idol
6sec
Off
<60min
On
On
●
Green Onのまま
>60minではSSRが発動するため、eCall STAは IdolOff にResetされる
タイミングが不一致(実際動作では100%発生)
Idle
Idle
Point
■想定動作：ACC/IG Off と VBUS Off が同時に来ると想定していた
■修正前：ACC/IG Off のエッヂでVBUS Off を確認し、eCall STAを IdolOff に変更する(VBUS Off 検知不可)
■修正後：VBUS Off のエッヂで、eCall STAを IdolOff に変更する

## Slide 5: 不具合事象発生の原因 と 対策
Point
■修正前：DA VBUS Offを検知できないため、eCall STAがIdolのまま ⇒ boot up LED処理が走らない：緑点灯 (●)
■修正後：DA VBAUを検知し、eCall STA IdolOff ⇒ OffIdol検知でboot up LED処理を実行：緑赤点滅 (●●)
■修正前：
■修正後：
DA
TSU(eCall App)
LED
+B/ACC/IG On
eCall STA
OffIdol
LED Cont
boot up LED
●●
●
ACC/IG Off
6sec
VBUS Off
LED Off
eCall STA
IdolOff
LED Cont
ACC/IG On
eCall STA
OffIdol
boot up LED
●●
●
DA
TSU(eCall App)
LED
+B/ACC/IG On
eCall STA
OffIdol
LED Cont
boot up LED
●●
●
ACC/IG Off
6sec
VBUS Off
LED Off
LED Cont
ACC/IG On
LED Cont
LED On
●
eCall STA
Idol
VBUS Offを検知できず、
eCall STA Idolのまま
<60min
boot up On
eCall STA
Idol
LED Cont
boot up On

## Slide 6: 発生原因 / 流出原因
Point
■発生原因：ACC/IG Off と DA VBUS Offタイミングが異なることへの考慮不足
■流出原因：①あるべき検証環境での検証未実施 ②状態遷移の抽出不足
■発生原因：
・2025/11リリース時に不具合が混入
・ACC/IG Off と DA VBUS Off タイミングが異なることへの考慮不足により発生
■流出原因：
・検証環境の不備により、Bugを検出できず
*今回の検証環境： TSUのUSBケーブルをPCと接続し、手動でのUSBケーブル挿抜により関連検証を実施
*あるべき検証環境： TSUのUSBケーブルをDAと接続し、ACC/IG OnOff により検証を実施
※今回の事象は、あるべき検証環境では検知可能
・再発防止策：各状態遷移を抽出し、あるべき検証環境で検証を実施する

## Slide 7: 類似事象発生防止
分類 | 機能名 | 影響可能性内容 | 影響有無 | 影響可能性検証 完了予定日 | 再検証完了予定日
遠隔操作 | ── | DA側からタイマーエアコン、タイマー充電など | 影響可能性あり | 4/17 | 4/20
E-CALL | ── | TEL MUTEとVBUSなど | 影響可能性あり | 4/17 | 4/20
OTA | OTAリプロ | DAと接続して、検証実施しています。 | 影響可能性あり | 4/17 | 4/20
 | USBリプロ | DAと接続して、検証実施しました。 | 影響可能性あり | 4/17 | 4/20
 | HDS リプロ | DAと接続して、実車で検証実施しました。 | 影響可能性あり | 4/17 | 4/20
DAQ |  | 一部CANデータはDAから送信し、TSU側関連信号を取得し、サーバ側へアップロードする。 | 影響可能性あり | 4/17 | 4/20
診断 | ── | DA側からTSUへDTCの診断コマンドを送付し、関連情報DA側で表示する。 | 影響可能性あり | 4/17 | 4/20
ICB連携 | TSUとICBの連携 |  | 影響可能性あり | 4/17 | 4/20
 | da-tap |  | 影響可能性あり | 4/17 | 4/20
Point
■不具合発見が遅れた理由：eCall 機能はDAとの直接の関連がないため、DA未接続で検証を実施
■類似事象発生防止：同様に直接的には関連のないユニットからの機能影響に関して、再度点検を実施して検証を行う
■不具合発見が遅れた理由：
・eCall 機能はDAとの直接の関連がないため、DA未接続で検証を実施
今回は実車でDAが接続されたために発見
■類似事象発生防止：

## Slide 8: 本不具合の他機能影響分析
分類 | 機能名 | 説明 | 影響有無
遠隔操作 | ── | 起動時のeCallStateに依存しないため、影響なし | 影響なし
E-CALL | ── | eCallの起動時のLED点滅機能に影響あり、 eCall機能(手動/自動/TestEcall)を実施するとき、eCall STAが正しく切り替えられるため、影響なし | 影響あり
OTA | ── | 起動時のeCall STAに依存しないため、影響なし | 影響なし
DAQ | ── | 起動時のeCall STAに依存しないため、影響なし | 影響なし
診断 | ── | 起動時のeCall STAに依存しないため、影響なし | 影響なし
ICB機能 | TSUとICBの連携 | 起動時のeCall STAに依存しないため、影響なし | 影響なし
 | da-tap | 起動時のeCall STAに依存しないため、影響なし | 影響なし
TSUが起動中のeCall STA状態不具合により、eCall 起動時の LED点滅機能に影響あり、その他機能には影響なし
Point
■本不具合の他機能影響分析：

## Slide 9: 修正内容に対する効果確認
ベンチ環境と実車環境で効果を確認済み、結果OK
分類 | 確認観点 | 試験項目 | 効果確認 | 判定
eCall | LowPowerModeへの遷移前に ACC/IG Onの場合 | ACC/IG Off 20秒後、 ACC/IG On、boot up LED点滅が 正しく動作すること (緑赤緑点灯) | ベンチ/実車 実施済 | OK
 | LowPowerModeへの遷移前に ACC/IG Onの場合 | ACC/IG Off 6分後、 ACC/IG On、boot up LED点滅が 正しく動作すること(緑赤緑点灯) | ベンチ/実車 実施済 | OK
 | LowPowerModeへの遷移前に ACC/IG Onの場合 | ACC/IG Off 7分後、 ACC/IG On、boot up LED点滅が 正しく動作すること(緑赤緑点灯) | ベンチ/実車 実施済 | OK
 | SSR機能動作後にACC/IG Onの場合 | ACC/IG Off 1時間10分後、 ACC/IG On、boot up LED点滅が 正しく動作すること(緑赤緑点灯) | ベンチ/実車 実施済 | OK
 | TSU OffモードからACC/IGの場合 | ACC/IG Off、+B Off 10秒後、+B On、boot up LED点滅が 正しく動作すること(緑赤緑点灯) | ベンチ 実施済 | OK
Point
■修正内容に対する効果確認：

## Slide 10: 品確対応日程
 | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 5 |  |  |  | 6 | 
 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8
車両イベント |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ホンダ様 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KE/KG
品
23
▼不具合打ち上げ
SIS:要因分析
1
▼SIS:対策ソフトリリース
13
▼品確サンプル生産開始
18
▼品確サンプル発送
Point
以下の日程にて、推進して参ります
■品確対応日程：
SIS:ソフト修正/検証
ソフト検証
類似防止の点検
5/8
▼品確判断会

## Slide 11: 納入済み 段確車両への対応
Point
以下の日程にて、推進して参ります
工場 | 車種 | 数量 | 備考
Jss | T20T | 11 | STGサーバ側対応版：4台 量産版＋SecureBootなし：7台
Sss | 3M0X(3N0) | 8 | 量産版＋SecureBootなし
 | TZAR(TZBP) | 5 | 量産版＋SecureBootなし
GHAC | 3A0V | 3 | 量産版＋SecureBootなし
WDHAC | 3A0V | 3 | 量産版＋SecureBootなし
■段確サンプル一覧：トータル30台
■段確車両対応：
・USBリプロでの対応：不可 ※理由：DA側仕様により、USBリプロの最大サイズは31MBとなっているため
4/3リリースバージョンでは、最新のSDKを採用しているため、USBリプロファイルのサイズは80MB程度となっているため
・対応方法：別途ご相談させてください

## Slide 13: 問題事象再現手順：GALETTE-1111(JPCRVB-1148)
①前提条件 Precondition :
・TSUがprefモードである
・TSUとHAC NAVIがYOPケーブルで接続されている
・+B/ACC/IG-On
②操作手順(再現手順) Operation procedure :
・手順：
1.ACC/IG-Off
2.手順1から約20秒後にACC-On
③期待動作 Expected behavior :
・TSUはOn mode以外からOn modeへ遷移するとBoot upのLED動作をする
④不具合動作 Current behavior :
・+B-On、ACC/IG-Offの状態からOn modeにしてもBoot upのLED動作をせず、すぐに緑LEDが点灯する
※机上環境、実車環境共に同様の動作をしております。
Notes: https://orca.rd.honda-gamma.com/jira/browse/GALETTE-1111 https://jira.changxing.sh.cn/browse/JPCRVB-1148

## Slide 14: 設計仕様と問題箇所
# | ACC | IG | USBV | TSU | ecall state | Boot upLED | 
1 | Off | Off | Off | Off mode | Off | - | 
2 | On | On | On | On Mode | Idle | 可 | 
3 | On | Off | Off | On mode | Idle | 可 | 
4 | Off | On | Off | On mode | Idle | 可 | 
5 | Off | Off | On | On mode | Idle | 可 | 
6 | Off | Off | Off | LowPower Mode | Off | - | 
■設計仕様
TSUはOn mode以外からOn modeへ遷移するとBoot upのLED動作をする
“On mode”= ACC On or IG On or USBV On
■処理の仕組み
TSUが“On mode”状態になったとき、eCall stateをIdleに設定してからとBoot upのLEDを点滅させる。
問題ケース： ACC/IG On ⇒ Offにすると場合、USBV状態OnからOffに遷移する時(#5⇒#6) 、 ecall stateをIdleからOffに遷移させていない

## Slide 15: サマリー
■問題事象
GALETTE-1111 【3A0V】【NGeCall】+B-On、ACC/IG-Offの状態からOn modeにしてもBoot upのLED動作をしない
■問題原因 ACC/IG Offの状態で、DA側のVBUSの状態On⇒Offに切り替え時、E-CALLの状態がOffモードに設定していないため、次回起動する時(ACC/IG On)時、E-CALLのboot up処理が実施されていない、緑、赤LEDが動作していない。 ※VBUSの制御ロジックを追加する時、問題を混入しました(251124のリリース)。
■対策日
2026/4/3
■問題バージョン
TSU ver : DG608.17.03/01.00.00
※8B110-3A0V-G6**-M1
MCU : E27V0.F03.12-T
5G-APP : E27.30.0.300.059
■対策状況
2026/4/3 修正済み
build-time=2026-04-02 22:37:52
version=E27.30.0.300.059
mcu_ver : E27V0.T03.12-T
■効果確認
2026/3/27 SIS内部事前効果確認済み(JPCRVB-1148)
2026/4/7 Honda様効果確認済み(GALETTE-1111)
Notes: https://orca.rd.honda-gamma.com/jira/browse/GALETTE-1111 https://jira.changxing.sh.cn/browse/JPCRVB-1148
ReleasePage
https://orca.rd.honda-gamma.com/confluence/display/GALETTE/20260403

## Slide 16: 原因対策
概要：USBV On→Off時にeCall AppにてeCall stateをOffに切替えていない為次回Onmodeに遷移時に「Off→On modeの変化」が検出できず、bootup LEDを点滅させていない。
eCallApp
LED
H/U
TSU
USBV On->Off
“bootup”LED
stop MIC/SPKR
stop LED display
USER
E-CALL State Off->“IDLE”
●●
“IDLE” stateをOff stateに設定していない
＜修正前＞
約 6 sec
1回目 +B/ACC/IG On
ACC/IG Off
2回目 ACC/IG On
eCallApp
LED
H/U
TSU
USBV On->Off
“bootup”LED
stop MIC/SPKR
stop LED display
USER
“Off”state->“IDLE” state
●●
“Off”->“IDLE”変化有り、
＜修正後＞
約 6 sec
1回目 ACC/IG On
ACC/IG Off
2回目 ACC/IG On
“bootup”LED
●●
“IDLE”状態のためbootupを実施しない直接、緑点灯してしまう(●)
“IDLE” stateをOff stateに設定する
初期化処理

## Slide 17: 原因対策
概要：USBV On→Off時にeCall AppにてeCall stateをOffに切替えていない為次回Onmodeに遷移時に「Off→On modeの変化」が検出できず、bootup LEDを点滅させていない。
eCallApp
LED
H/U
TSU
USBV On->Off
“bootup”LED
stop MIC/SPKR
stop LED display
USER
E-CALL State Off->“IDLE”
●●
“IDLE” stateをOff stateに設定していない
＜修正前＞
約 6 sec
1回目 +B/ACC/IG On
ACC/IG Off
2回目 ACC/IG On
eCallApp
LED
H/U
TSU
USBV On->Off
stop MIC/SPKR
stop LED display
USER
●●
＜修正後＞
約 6 sec
1回目 ACC/IG On
ACC/IG Off
2回目 ACC/IG On
“bootup”LED
●●
“IDLE”状態のためbootupを実施しない直接、緑点灯してしまう(●)
初期化処理
E-CALL State Off->“IDLE”
“bootup”LED
初期化処理
E-CALL State IDLE->Off
E-CALL State Off->“IDLE”
初期化処理
“bootup”LED

## Slide 18: 原因調査
■原因解析
概要：TSUのOn modeとeCall state状態の同期漏れがあったため。
詳細：ACC IG On→Off後、Vbus Onが続けて6sec維持していく。前述した通り、Vbus_Onになった時にも、TSUが「On mode」に入る。
しかし、6秒経過後にVbus Offに変わった際、LED表示を閉じたのみ実施したが、Ecallのstateを「Off MODE」に遷移させていない。
その結果、再度ACC On時、EcallのstateがOff→Onに切り替わらない。結果、boot upのLED点滅が実行されていない。
Acc Ig Vbus状態読み取る
Acc≠mAcc
Y
N
mAcc | mIg | mVbus | eCallState
Off | Off | Off | Off
eCallstate Off→IDLE切替：⇒boot up LED点滅
Acc=on&Ig=off
eCallstate=off
Ig≠mIg
mAcc = Acc
Acc=off&Ig=off
&Vbus=off
eCallstate=IDLE
eCallstate IDLE→Off切替：
⇒close LED and MIC
Y
Y
N
N
Y
Y
Acc=off&Ig=on
mIg = Ig
eCallstate=off
eCallstate Off→IDLE切替：
⇒boot up LED点滅
N
N
Y
Y
Y
Acc=on&Ig=on
N
N
eCallstate=off
Y
Acc=off&Ig=off
&vBus=off
N
eCallstate=IDLE
eCallstate IDLE→Off切替：
⇒close LED and MIC
Vbus≠mVbus
Y
Y
Y
N
Acc=off&Ig=off
&vBus=on
eCallstate=off
eCallstate Off→IDLE切替：
⇒boot up LED点滅
Y
Y
N
mVbus = Vbus
Y
N
N
Y
N
N
問題箇所

## Slide 19: 対策内容
IGとACCの状態が両方ともOff状態であるとき、更に”Ecallstate”がIDLEか否かチェックする。
EcallのstateがIDLEであれば、Off状態に切替えるように修正
mAcc | mIg | mVbus | eCallState
Off | Off | Off | Off
Acc Ig Vbus状態読み取る
Acc≠mAcc
Y
N
eCallstate Off→IDLE
⇒boot up LED点滅
Acc=on&Ig=off
eCallstate=off
Ig≠mIg
mAcc = Acc
Acc=off&Ig=off
&Vbus=off
eCallstate=IDLE
eCallstate IDLE→Off
⇒close LED and MIC
Y
Y
N
N
Y
Y
Acc=off&Ig=on
mIg = Ig
eCallstate=off
eCallstate Off→IDLE
⇒boot up LED
N
N
Y
Y
Y
Acc=on&Ig=on
N
N
eCallstate=off
Y
Acc=off&Ig=off
&vBus=off
N
eCallstate=IDLE
eCallstate IDLE→Off
⇒close LED and MIC
Vbus≠mVbus
Y
Y
Y
N
Acc=off&Ig=off
&vBus=on
eCallstate=off
eCallstate Off→IDLE
⇒boot up LED点滅
Y
Y
N
mVbus = Vbus
Y
N
N
Y
N
N
Acc=off&Ig=off
&vBus=off
eCallstate=IDLE
eCallstate IDLE→Off
⇒close LED and MIC
N
N
N
修正箇所