## Slide 1
車両IG OFFのまま充電ガン勘合してもGTCへアップロードできない
上海畅星
POINT
EV TelemaイベントがTSUをウェイクアップしたが、DAQはTelemaデータアップロード処理に対するウェイクアップ識別子を設定して
いなかった。Telemaデータのアップロードが完了していない状態でTSUがSTR休眠状態に入りました。
□事象
7/10日本時間9:00 ~ 9:30、バッテリーキャンセル後、車両IG OFFのまま充電ガン勘合してもGTCへアップロードできない。
IG ONすると勘合時情報とIG ON時情報の2つがアップロードされた。
その後、再現確認のため何度か実施した際に同事象が発生したため、バッテリーキャンセルする、しない関係なく発生する。
□原因解析
7/15追加
■現時点の解析結果
車両IG OFF状態で、TSUの+B端子を抜き差しすると、TSUはOFFモードになる。この状態で充電ガンを挿入すると、ICMがFCAN NM 3.1を介してTSUをウェイクアップし、TSUは5Gモジュールを起動する。SPI通信確立後、MCUはEV Telema処理を開始し、5秒間車両Telemaデータを収集してDAQにSPI転送する。DAQからのACK受信後、EV Telema処理を終了し5GにSleepPrepare通知を送信する。5GからServiceOff通知を受信すると、5G_DTR GPIO信号で5GをSTRモードに移行させる。
※問題事象：
DAQはMCUからのTelemaデータ受信後、ウェイクアップ識別子を設定しなかったため、GTCへのデータアップロード中にMCUのSleepPrepare通知を受信すると即座にServiceOffを返信した。このため5Gモジュールが早期にSTRモードに入り、DAQデータが未送信となる事象が発生する可能性がある。
□对策
DAQはMCUからのEV Telemaデータ受信後、ウェイクアップ識別子を追加設定し、Telemaデータのアップロード完了前にTSUがSTRモードに入ることを防止する。
Telemaデータのアップロード成功、またはアップロードタイムアウト（現在の設定：1分）時に、ウェイクアップ識別子を解除する。
これにより、ネットワーク通信不良等でDAQがデータをアップロードできない状況が続き、TSUが休眠状態に入れずバッテリー消耗（過放電）が発生する事態を回避する。

## Slide 2
「原因説明」車両IG OFFのまま充電ガン勘合してもGTCへアップロードできない
上海畅星
7/15追加
GTC
5G
MCU
ICM
FCAN NM2.5=1
OFF Mode
DAQがMCUからSPI経由でTelemaデータ（①）を受信した際にウェイクアップ識別子を設定しなかったため、その後MCUのSleepPrepare通知を受信した時点でTelemaデータのアップロード完了前にMCUへServiceOff通知（②）を送信し、早期にSTR休眠状態に移行する事象が発生した。
FCAN NM3.1=1
Wakeup
Power ON
SPI通信確立
BCAN Wakeup
情報送信要求=1
接收并记录Telema事件
システム起動
DAQ起動
5s車両Telemaデータ収集
情報送信要求=1
Telemaデータ
ACK
alt:ネットワーク通信準備完了
Telemaデータアップロード(DAQID=0003)
全てのウェイクアップ要求が解除済み
情報送信要求=2
FCAN NM2.5=0
SleepPrepare
Service Off
5G_DTR休眠通知
STRモードに入る
5G_Sleep休眠済み通知
Power Off
Sleep，OFF Modeに入る
BCAN Sleep
1
2
充電ガンを挿入

## Slide 3
「対策方案」車両IG OFFのまま充電ガン勘合してもGTCへアップロードできない
上海畅星
7/15追加
GTC
5G
MCU
ICM
FCAN NM2.5=1
OFF Mode
充電ガンを挿入
FCAN NM3.1=1
Wakeup
Power ON
SPI通信確立
BCAN Wakeup
情報送信要求=1
Telemaイベントを受信・記録
システム起動
DAQ起動
5s車両Telemaデータ収集
情報送信要求=1
Telemaデータ
ACK
alt:ネットワーク通信準備完了
Telemaデータアップロード(DAQID=0003)
全てのウェイクアップ要求が解除済み
情報送信要求=2
FCAN NM2.5=0
SleepPrepare
Service Off
5G_DTR休眠通知
STRモードに入る
5G_Sleep休眠済み通知
Power Off
Sleep，OFF Modeに入る
BCAN Sleep
1
2
【対策処理1】
Telemaデータ受信時に、DAQ ServiceOnを設定
【対策処理2】
Telemaデータのアップロード完了後、または1分間のタイムアウト発生時に、DAQ ServiceOffを設定
DAQがServiceOff状態になってから、5GモジュールはMCUへServiceOff通知を送信

## Slide 4
車両IG OFFのまま充電ガン勘合してもGTCへアップロードできない
上海畅星
POINT
7/11の正常アップロードログ分析によると、Telemaデータのアップロード開始からTSU休眠開始までの間隔は4秒で、データは正常に送信
されていた。ネットワーク遅延が発生した場合、Telemaデータのアップロードが完了する前にTSUがSTR休眠状態に入る可能性がある。
7/15追加
充電ガンを挿入
5Gログ記録開始
7/11
1:46:25
1:46:33
ダイヤルアップ
1:46:34
MCUからTelemaデータを受信（SPI）
アップロード開始
100ms
1:46:38
MCUの全ウェイクアップソース信号が切断され、5Gに休眠を通知（SleepPrepare)
今回オフモードに入るため、5Gに通知し、MQTT経由でプラットフォームにDeep Sleep状態への移行を通知する
SPI 0x2d data[0] = 0x01
SPI 0x61 data[8]=0x00
1:46:41
GTCがTelemaデータを受信
アップロードからシャットダウン開始まで4秒間あり、正常にアップロードされる。ネットワークに異常があるとアップロードが遅れ、TelemaデータがアップロードされないうちにTSUがSTRモードに入る可能性がある。
DAQ最終ログ

## Slide 5
車両IG OFFのまま充電ガン勘合してもGTCへアップロードできない
上海畅星
POINT
7/11 OFFモード復帰後のTelemaデータ正常アップロードに関するログ分析結果
7/15追加
systemctl:
2025-07-11 01:46:25.683,pid:3238-tid:3238,D,msg:[ module:sal_shell/func:sal_shell_exec:059 ] ifconfig eth0 192.168.0.4
systemctl daqを起動
行 84: 2025-07-11 01:46:27.482,pid:3238-tid:3339,D,msg:[ module:process_entry/func:process_entry_execl:054 ] Create new process daq pid 3438
daq log：
行 394: 2025-07-11 01:46:30.422,pid:3531-tid:3550,I,msg:[ module:ig_event/func:ig_on_event:104 ] ig_on_event time: 1752198390
行 517: 2025-07-11 01:46:30.824,pid:3531-tid:3544,I,msg:[ module:ig_event/func:ig_off_event:178 ] ig_off_event time: 1752198390
Daqがtelemaイベントを検知
行 1707: 2025-07-11 01:46:34.179,pid:3531-tid:3767,I,msg:[ module:diag_ctrl_telema/func:save_telema_data:1468 ] mtEV_tma---------ENTRY_pre----->>
行 2064: 2025-07-11 01:46:34.283,pid:3531-tid:3774,I,msg:[ module:daq_file_zip/func:gzfilewrite:111 ] gzfilewrite filename /usrdata/sqlite/upload/000003_1691_257_20250711014634.json.gz data_size 3129
daqDAQデータパッケージング及びアップロード
行 2073: 2025-07-11 01:46:34.290,pid:3531-tid:3545,I,msg:[ module:daq_file_upload/func:upload_file:640 ] upload_file num 1, /usrdata/sqlite/upload/000003_1691_257_20250711014634.json.gz.
Daqがig off modeのメッセージを検知
2025-07-11 01:46:38.682,pid:3531-tid:3767,I,msg:[ module:daq_mcu_comm/func:mcu_offmode_data_proc:098 ] mcu_offmode_data_proc, len 1
Daqログ最終行
2025-07-11 01:46:38.682,pid:3531-tid:3764,I,msg:[ module:daq_event/func:reg_event:071 ] event register event_idx 2